## Slide 1
大三下期中專題報告
指導教授：吳齊人 教授
成員：B1229040 陳奕蓁
B1229042 楊程宇
B1229052 周姵妡
B1229057 陳泓瑜
github repo：https://github.com/mikuma0901/meeting-assistence/tree/testB
專題名稱：可離線運作之會議紀要系統
第 1 頁 (共 8 頁)

## Slide 2
1.1 規格目的
  目的：紀錄會議過程並整理重點，以藍芽方式傳送給連接設備
  設備：麥克風、resberrypi、聲音轉文字的本地模型、整理文字重點的本地模型
  軟體規格：
    接收聲音並轉為文字的模組
    接收文字並整理文字重點的模組
    將結果傳到連接裝置的藍芽模組
  硬體規格：麥克風、存放模型及rasberrypi
  時間：三十分鐘及以下
  人數：五人以下，不超過兩個聲音同時說話
  限制：建議每位與會成員在第一次發言時先表示自己的姓名
1.2 規格範圍
  自動化產出結構化重點，大幅節省人工整理紀錄的勞務成本
  建立全離線運算環境，確保機密會議資訊達成物理級資安防護
  發揮樹莓派體積優勢與整合封裝，打造隨處部署的行動紀錄器
2.1 系統目標
第 2 頁 (共 8 頁)

## Slide 3
2.2 系統範圍
  輸入：現場即時錄音
  核心技術：ASR 語音轉文字、SRT 解析、LLM prompt 生成與會者、重點整理、決策、待辦事項
  輸出：生成 txt 綜合報告，並透過藍牙進行點對點傳送
2.3 系統架構
  硬體驅動與音訊捕獲模組：透過 Subprocess 調度 arecord 與 ffmpeg 直接驅動硬體介面，實現音訊即時採集並封裝為 MKV 格式。
  離線 AI 推論引擎：整合 llama.cpp 框架與微調後的 Qwen 模型，於本地端完成語義分析與摘要，徹底免除外部 API 依賴。
  系統匯流排與狀態管理：結合 D-Bus 與 BlueZ 實現跨裝置藍牙通訊，並透過 JSON 快取機制維護分段處理過程中的數據一致性。
第 3 頁 (共 8 頁)

## Slide 4
需求 | 用處 | 備註
Raspberry Pi 5 | 主運算平台 | 16GB RAM
USB 麥克風 | 音訊輸入裝置 | 目前使用logitech視訊攝像頭
藍牙模組 | 結果傳輸介面 | 內建
FunASR | 語音辨識套件 | 含 Paraformer-zh、FSMN-VAD、CT-Punc、CAM++ 模型
llama.cpp | 本地 LLM 推論框架 | 
Qwen3 | 主要語言模型 | 4B-Instruct-Q8_0.gguf
OpenCC | 繁簡中文轉換 | 
Python 3.10+ | 程式運行 | Conda 虛擬環境
2.4 軟/硬體建構項目需求概述
2.5 軟/硬體環境
  作業系統：Raspberry Pi OS（64-bit，Debian Bookworm）
  執行環境
    asr_env：FunASR / 語音辨識 Conda 環境
    pkd_env：llama.cpp / LLM 推論 Conda 環境
  模型與資料路徑
    模型儲存路徑：/home/cgu-csie/
    模型快取：/home/cgu-csie/.cache/modelscope
    離線模式：HF_OFFLINE=1、TRANSFORMERS_OFFLINE=1（不依賴外部網路）
  系統資源配置
    LLM 執行緒數：4（OMP_NUM_THREADS=4）
    Context window：2048 tokens（一般）/ 8192 tokens（摘要模式，依 RAM 動態調整）
    GPU 加速：n_gpu_layers=0（純 CPU 推論）
    記憶體監控閥傀：10 GB（ModelConfig.MEMORY_CONFIG）
第 4 頁 (共 8 頁)

## Slide 5
2.6 一般限制
  時間限制：30 分鐘以下。系統以每 10 分鐘為單位自動切片處理
  人員與音訊限制：5 人，同時發言人數不超過 2 人。首次發言自報姓名，以利人物識別
    說話者識別上限：50 人
  模型限制：
    最大 context window：8192 tokens（16GB RAM 版本）
    單段逐字稿輸入上限：1500 字元
    LLM 推論為純 CPU 模式，不支援 GPU 加速
3.1 軟/硬體建構項目架構
  音訊擷取層：透過 arecord 與 ffmpeg 進行即時錄音與轉檔（MKV）。RealtimeASR 類別（speech/pipeline_mkv_read.py）負責音訊分段與說話者聲紋識別
  AI 推論層：llama.cpp 載入 Qwen 模型，由 extractors/ 下的五個模組（PeopleExtractor、KeypointsExtractor、DecisionsExtractor、ActionsExtractor、SummaryGenerator）依序分析。參數由 config/model_config.py 統一管理。
  輸出傳輸層：分析結果彙整為 txt 報告，pkd_worker.py 透過 BlueZ D-Bus 介面以藍牙點對點傳送至連接裝置。
第 5 頁 (共 8 頁)

## Slide 6
3.2 軟/硬體組件設計說明
  Raspberry Pi 5 16GB：支撐多模型並行載入，並發揮其原生處理器性能
  FunASR AutoModel：選用 Paraformer-zh（語音辨識）、FSMN-VAD（語音活動偉測）、CT-Punc（標點符號還原）、CAM++（說話者辨識）來支援更複雜的判斷
  llama.cpp（Llama 類別）：針對 CPU 指令集優化，搭配 8-bit 量化 (Q8_0) 的 Qwen3 模型，在維持高精確度的前提下，確保於樹莓派端達成即時推論。
  pkd_worker.py：調度 SRT 切片與資源排程，確保錄製與分析流程互不干擾
  config/model_config.py：透過 ModelConfig 集中管理超參數，提升系統移植性
  print_log_utils.py：建立具時間戳記的日誌，便於追蹤離線環境下的系統狀態
3.3 介面設計說明(本系統採用模組化 CLI 互動設計，將核心功能拆分為三個獨立執行單元)
  語音處理層 (run_asr_conda.py)：負責底層音訊驅動與逐字稿生成，支援串流與檔案雙模式。
  核心分析層 (run_pkd_conda.py)：負責說話者辨識與語意切片，為系統的運算中樞。
  摘要萃取層 (run_summary_conda.py)：利用語言模型針對分析結果進行二次加工，產出結構化報告。
第 6 頁 (共 8 頁)

## Slide 7
3.4 作業程序設計說明
主控流程由 pkd_worker.py 協調，執行順序如下：
  啟動 RealtimeASR，進行即時錄音與語音辨識，每 10 分鐘自動切片輸出 SRT 檔
  pkd_worker.py 監控輸出目錄，偉測新 SRT 後呼叫 SRTParser 解析並由 SRTSegmentizer 分段
  依序執行 5 個 Extractor，每段最多輸入 1500 字元至 LLM
  SummaryGenerator 整合所有結果，以 JSON 格式輸出會議標題與摘要
  最終報告彙整為 txt 檔，透過 BlueZ D-Bus 藍牙介面傳送
3.5 輸入/輸出設計說明
第 7 頁 (共 8 頁)

## Slide 8
3.6 其他設計說明
  資源監控與穩定性設計：系統即時監控記憶體並設定 10GB 閾值，一旦超標即觸發 gc.collect 進行主動清理。針對運算異常具備 3 次自動重試機制
  離線安全與本地環境設定：透過設定 HF_OFFLINE 等環境變數，強制系統進入全離線模式。模型統一存放於本地快取路徑，確保在無網路環境下仍能穩定執行推論
  動態聲紋辨識算法：採用 CAM++ 提取 192 維聲紋向量，以 0.7 相似度為判定閾值，並透過 $\alpha=0.2$ 的學習率動態更新聲紋原型。系統最高支援 50 位 說話者辨識
4 需求制設計之追溯與版本管理
  版本管理策略：採用 Git 分支策略管理開發流程，區分穩定版本與硬體整合分支，確保功能開發與 Raspberry Pi 測試並行且可追溯。
  模組化與組態管理：採高內聚設計，將各項分析功能封裝為獨立 Extractor；所有路徑與超參數由單一類別控管，提升維護效率。
  需求對應與追溯：建立模組與需求的對應架構：由語音、分析及藍牙傳輸模組嚴格對接開發需求，確保系統功能具備高度可驗證性。
第 8 頁 (共 8 頁)